## Slide 1
课程目标 | 描述 | 关联程度 | 毕业要求 | 描述
课程目标1 | 深入理解微处理器和计算机系统的体系结构、组成、指令集、存储系统、总线技术、输入输出接口外设及工作原理。 | H | 1-3 | 培养提高学生在微处理器和嵌入式计算机系统应用、接口及综合设计开发、编写底层软硬件交互代码、分析信息与通信系统领域的信号处理、传输和控制及解决实际问题的能力。
课程目标2 | 结合实际问题和具体应用，提出切实可行解决方案和解决实际问题的能力，掌握微处理器及嵌入式系统在限制条件下的综合设计，了解并熟悉相关领域的社会背景、技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规。 | H | 3-1 | 培养提高学生在用户需求或安全、环境、法律等因素约束下，微处理器和嵌入式系统以及通信系统应用、综合需求方案设计、接口、软硬件开发、理解和编写从底层到高层的代码以及解决实际问题的能力。
课程目标：理论（56学时）

## Slide 2
课程目标 | 描述 | 关联程度 | 毕业要求 | 描述
课程目标1 | 结合实际问题和具体应用，提出切实可行解决方案和解决实际问题的能力，能够基于微处理器与计算机专业知识进行相应产品开发，确定设计目标和方案及实现路径，掌握微处理器及嵌入式系统在限制条件下的综合设计。 | H | 3-2 | 能够根据应用设计功能和需求设计合理方案，分解分析各个子系统子模块的功能和结构，并定义之间和外设的接口。
课程目标2 | 掌握微处理器与嵌入式系统的分析设计开发、数据处理和调试及解决问题的能力，了解并熟悉相关领域的社会背景、技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规。 | H | 4-2 | 培养提高学生在用户需求或安全、环境、法律等因素约束下，能够对本领域复杂工程问题进行实验设计，构建实验系统，正确采集实验数据。
课程目标：实验（16学时）

## Slide 3
课程最终成绩记载方式 |  | 百分制 |  | 
课程最终 成绩组成 |  | 课程最终成绩 = 平时成绩（30%）+期末考试（70%） |  | 
平时 成绩 | 权重 | 30% |  | 
 | 考核内容及方式 | 主要考核对课程知识点、课外学习要求的完成、复习、理解和掌握程度。主要形式是课堂表现和课后作业，对平时学习情况进行考核。最终成绩通过课后作业和课堂表现共同确定。 |  | 
期末考试 | 权重 | 70% |  | 
 | 考核内容及方式 | 主要考核对学生对知识点的掌握程度，以及解决问题的能力。考试形式为闭卷考试，主要题型是简答题、综合分析题题型。 |  | 
考核方式 |  | 考试 | 是否设置补考 | 是
考核方式：理论（56学时）

## Slide 4
考核方式：实验（16学时）
课程最终成绩记载方式 |  | 五级制 |  | 
课程最终 成绩组成 |  | 课程最终成绩 = 平时成绩（50%）+课程实验报告成绩（50%） |  | 
平时成绩 | 权重 | 50% |  | 
 | 考核内容及方式 | 主要考核平时上课纪律、出勤表现、对课程设计题目的理解程度、课程设计题目的难易程度和达成度、学生对知识的综合运用能力、实践动手能力、表达能力等。 对课题的理解和思路、沟通能力。成绩通过和学生的交流表现确定。 |  | 
课程实验报告 | 权重 | 50% |  | 
 | 考核内容及方式 | 主要考核搜集、整理、分析参考资料的能力，以及用图、表记录实验结果，并运用文字、图表编写文档，描述设计过程及设计结果、表达个人观点的能力；考察课程设计报告的结构、实验方案的可行性、实验数据的准确可靠性、论文的排版和表达质量。成绩通过综合设计报告确定。 |  | 
是否设置补考 |  | 否 | 考核方式 | 考查

## Slide 5
教材及推荐参考书
微处理器系统结构及嵌入式系统设计（第3版）
李广军等，电子工业出版社 ，2022
微机系统原理与接口技术
李广军等，子科技大学出版社，2005
系统体系结构（第5版）
郭新房等译. Stephen D. B.著，清华大学出版社，2007
计算机系统结构
张晨曦等，高等教育出版社，2008
现代计算机组成原理
潘松等，科学出版社，2007
ARM体系结构与编程
杜春雷，清华大学出版社，2007
2025/3/6 Thursday
5
/ 53

## Slide 6: 第1章 概述
一. 计算机的发展
  机械式计算机、电子技术和半导体技术
二. 集成电路与SOC设计
  集成电路技术的发展、基于IP的SOC设计
  四. 嵌入式（计算机）系统
  概念、特点、组成、发展趋势
  三. 先进的处理器技术

## Slide 7: 计算机是什么？

## Slide 8: 计算机的分类
后PC时代：通用计算机、嵌入式计算机

## Slide 9: 嵌入式(计算机)系统
嵌入式系统是一门交叉学科，涉及计算机、微电子、网络、通信、信号处理、传感器等诸多领域。
随着现代微电子技术、微机电系统MEMS、片上系统SoC、纳米材料、无线通信技术、信号处理技术、计算机网络技术等的进步以及互联网的迅猛发展，嵌入式系统向集成化、微型化，智能化、网络化方向发展。

## Slide 10: 普适计算(无所不在的计算机)
CPU
> 90%
< 10%

## Slide 11: 泛在通信(无所不在的计算机)

## Slide 12
物联网技术

## Slide 13
物联网技术

## Slide 14: IT行业的四大定律
Moore定律
微处理器内晶体管集成度每18个月翻一番
Bell定律
如果保持计算能力不变，微处理器的价格每18个月减少一半；
每10年会有一类新的计算设备诞生：巨型机、小型机、工作站、PC到PDA的演变、新一代计算设备……
Gilder定律
未来25年（1996年预言）里，主干网的带宽将每6个月增加一倍；
Metcalfe定律
网络价值同网络用户数的平方成正比；

## Slide 15: 计算机技术的发展
微电子技术
计算机技术
通信技术

## Slide 16: 机械式计算机的发展
岩石上的刻痕、算盘、机械计算器、通用图灵机

## Slide 17
里程碑人物
巴贝奇：发明分析机，在1812~1813年初次想到用机械来计算数学表；后来，制造了一台小型计算机。
图灵：英国数学家、逻辑学家，被称为计算机之父，人工智能之父。提出的著名的图灵机模型为现代计算机的逻辑工作方式奠定了基础。
冯·诺依曼根据图灵的设想，提出电子计算机的基本工作原理：存储程序原理

## Slide 18: 第一代电子管计算机ENIAC

## Slide 19
电子管

## Slide 20: 第一台存储程序计算机EDSAC

## Slide 21: 从分立到集成
第一块IC诞生之后，基尔比在IRE(美国无线电工程师学会)的一次会议上宣布了“固体电路”(Solid circuit)的出现，这就是以后的“集成电路”的代名词 。

## Slide 22: 集成度迅猛发展

## Slide 23
1972年8位CPU8008，后升级为8080。
1971年4位微处理器
1993年32位微处理器
2006年双核微处理器
1978年16位微处理器
1982年16位微处理器
1985年32位微处理器
…?
1946年第一台数字电子计算机
2008年四核微处理器

## Slide 24: Gordon Moore：Intel的创始人之一
摩尔定律：
集成电路芯片上所集成的电路的数目，每隔18个月就翻一番，而性能提高一倍。
英特尔(Intel)名誉董事长、创始人之一的戈登·摩尔 （Gordon Moore）
提出的著名的图灵机模型为现代计算机的逻辑工作方式奠定了基础。
Gordon Moore 1965的预言已经50多年了，这条IT第一定律还能走多远？

## Slide 25: Intel Core i7 四核处理器

## Slide 26: 计算机发展的主要阶段
第零代（1642～1945年）机械计算器和继电器计算器
第一代（1946～1955年）电子管计算机
以电子管为逻辑部件，以阴极射线管、磁芯和磁鼓等为存储手段。软件采用机器语言，后期采用汇编语言。
第二代（1955～1965年）晶体管计算机
以晶体管为逻辑部件，内存用磁芯，外存用磁盘。软件广泛采用高级语言，并出现了早期的操作系统。
第三代（1965～1980年）集成电路计算机
以中小规模集成电路为主要部件，内存用磁芯、半导体，外存用磁盘。软件广泛使用OS，产生了分时、实时等操作系统和计算机网络
第四代（1980年至今）个人计算机
以LSI、VLSI为主要部件，以半导体存储器和磁盘为内、外存储器。在软件方法上产生了结构化程序设计和面向对象程序设计的思想。网络操作系统、数据库管理系统得到广泛应用。微处理器和微型计算机也在这一阶段诞生并获得飞速发展。
第五代 无所不在的计算机 生物计算机、模糊计算机、光计算机、量子计算机、超导计算机、…

## Slide 28: 1.2 集成电路与SOC设计
集成电路的定义：
通过一系列特定的加工工艺，将晶体管等有源器件和电阻、电容、电感等无源器件，按照一定的电路互连，“集成”在一块半导体芯片上并封装在一个外壳内，执行特定电路或系统功能的一种器件。

## Slide 29
发展阶段 主要特征 | MSI (1966) | LSI (1971) | VLSI (1980) | ULSI (1990)
元件数/芯片 | 102-103 | 103-105 | 105-107 | 107-108
特征线宽(um) | 10-5 | 5-3 | 3-1 | <1
速度功耗乘积(uj) | 102-10 | 10-1 | 1-10-2 | <10-2
栅氧化层厚度(nm) | 120-100 | 100-40 | 40-15 | 15-10
结深(um) | 2-1.2 | 1.2-0.5 | 0.5-.02 | 0.2-.01
芯片面积(mm2) | <10 | 10-25 | 25-50 | 50-100
被加工硅片直径(mm) | 50-75 | 100-125 | 150 | >150
IC在各个发展阶段的主要特征数据

## Slide 30
微米
亚微米
深微米
超深微米
纳米
集成电路的发展趋势：
能否在CPU内部集成更多的功能电路呢？
SOC系统
(0.8－0.35μm称为亚微米，0.25μm及其以下称为深亚微米，0.05μm及其以下称为纳米级)

## Slide 31
SOC的定义：
把中央处理器（CPU）、嵌入式存储器（Embedded memory）、数字信号处理器（DSP）、数字功能模块（Digital function）、模拟功能模块（Analog function）、模拟数字转换器（ADC, DAC）以及各种外围配置（USB, MPEG,…）等电路设计在同一个芯片中，这就是所谓的SoC（片上系统）技术。

## Slide 32
系统级芯片 (SOC) 技术
系统知识 (硬件与软件)
电路设计知识 (DAC、ADC 等)
制造工艺知识 (90nm, 65nm, 45nm)
晶圆工艺知识 (300mm 晶圆)
A/D
A/D
数字射频处理器
数字滤波与控制
混合信号处理器
数字 基带
混合信号处理器
软硬件协同设计设计及验证技术
IP核生成和复用技术
超深亚微米工艺及纳米IC设计技术

## Slide 33: 片上网络(NOC) 技术
P处理器
M存储器
C缓存
rni网络接口
S交换开关
Dsp核
re可重构逻辑
L专用逻辑

## Slide 34
SOC中的核心——IP核
定义： IP核是指已经设计好的并经过实际验证的，具有特定功能并经过性能优化的一些电路功能模块。该电路功能模块不仅仅包含一些物理功能和技术特性，更重要的是包含了设计者的创造性思维，具有很强的知识内涵。这些资料因而也被称为具有知识产权的内核（Intellectual Property Core），简称IP核。

## Slide 35
IP核的分类：
软核（Soft-Core）、硬核（Hard-Core）、固核（Firm-Core）。
IP核的优点：
  高的可复用性
  可能达到的最好性能
  根据需要可灵活重塑
  可接受的成本

## Slide 36
软核：以硬件描述语言的方式提交，其性能通过时序模拟进行验证。由于软核不依赖于任何实现工艺或实现技术具有很大的灵活性。使用者可以方便地将其映射到自己所使用的工艺上去，可复用性很强。
优点：灵活性很强。使用者拥有全部源代码 。
缺点：对从描述语言到版图的转换的全过程负责 。
工艺映射和系统的性能的致性。
硬核：以集成电路版图（Layout）的形式提交，并经过实际工艺流片验证。 显然，硬核强烈地依赖于某一个特定地实现工艺，而且在具体的物理尺寸，物理形态及性能上具有不可更改性。
特点：硬核强烈地依赖于某一个特定的实现工艺，而且在具体的物理尺寸，物理形态及性能上具有不可更改性。
优点：不需优化工作、价格便宜；缺点：灵活性小、不能更改。

## Slide 37
固核：IP固核的设计程度则是介于软核和硬核之间，除了完成软核所有的设计外，还完成了门级电路综合和时序仿真等设计环节，一般以门级电路网表的形式提供给用户。固核往往对应于某一个特定的实现工艺（拓扑结构上进行的优化），在该实现工艺的条件下固核具有最优的面积和性能的特性。
优点：固核往往对应于某一个特定的实现工艺，在该实现工艺的条件下固核具有最优的面积和性能的特性。
缺点：网表的难读性 。

## Slide 38
典型SOC芯片IP核形式：
外围电路（软）
处理器（硬）
存储控制器（软）
存储器（硬）
IO接口（软）
IO接口（软）
数据处理（硬）

## Slide 39
SOC的技术特征：
以超深亚微米VDSM（Very Deep Sub Micron）工艺和知识产权IP核（Intellectual Property）复用（Reuse）技术为支撑。
设计中，设计者面对的不再是电路芯片，而是能实现设计功能的IP模块库。
设计不能一切从头开始，要将设计建立在较高的基础之上，利用己有的IP芯核进设计重用。
建立在IP芯核基础上的系统级芯片设计技术，使设计方法从传统的电路级设计转向系统级设计。
SOC设计过程：
1、软硬件协同设计和验证；
2、开发和研究IP核生成及复用技术；
3、超深亚微米、纳米集成电路的设计理论和技术。

## Slide 40
1971年：4004微处理器 1972年：8008微处理器
1974年：8080微处理器
1978年：8086-8088微处理器;1982年：286微处理器
1985年：英特386 微处理器;1989年：英特尔486 DX CPU 微处理器
1993年：英特尔奔腾（Pentium）处理器;1995年：英特尔高能奔腾（Italium Pentium）处理器;1997年：英特尔奔腾II（Pentium II）处理器;1998年：英特尔奔腾II至强（Xeon）处理器;1999年：英特尔赛扬（Celeron）处理器;1999年：英特尔奔腾III（Pentium III）处理器;1999年：英特尔奔腾III至强（Pentium III Xeon）处理器;2000年：英特尔奔腾4（Pentium 4）处理器;2001年：英特尔至强（Xeon）处理器;2001年：英特尔安腾（Itanium）处理器;
2005年：Intel Pentium D 处理器 2005年：Intel Core处理器
2006年：Intel Core2（酷睿2，俗称“扣肉”）/ 赛扬Duo 处理器
2007年：Intel 四核心服务器用处理器; Intel QX9770四核至强45nm处理器
2008年：Intel Atom凌动处理器 Intel TerraFlops 80核处理器
2008年11月17日：英特尔发布core i7处理器
2010年3月30日，Intel公司宣布推出Intel至强处理器7500系列
2011年4月6日，Intel正式发布了基于上代Westmere架构的Westmere-EX 基于新一代Sandy Bridge架构的Sandy Bridge-EN，。
微处理器的发展

## Slide 41
从单处理器向多处理器发展
  80486一个定点处理器，一个浮点处理器；
  Pentium二个定点处理器，一个浮点处理器；
  Pentium Pro四个定点处理器，二个浮点处理器，支持多CPU;
  Pentium II片内集成了二级Cache。
指令系统由复杂指令系统向精简指令系统发展
复杂指令系统（CISC）
精简指令系统（RISC）
CPU将会向多核心发展，提高其性能。CPU不在靠单一的提高主频来提高性能，而是通过集成更多的核心来提高其性能。未来可能会生产出6核8核甚至更多核心的CPU。
高能低耗。CPU的性能会逐步提升，但是处理器厂商会利用各处技术降低CPU的功耗和处理器的电压。
CPU集成度会继续提高，目前intel，AMD以及开始将显卡逐步集成在CPU内部。未来会将CPU和GPU整合在一起，生产出性能更进一步的产品；同时CPU将会可能整合内存到CPU片内。

## Slide 42: 1.3 嵌入式系统

## Slide 43: 嵌入式系统的定义
IEEE定义（国际）
devices used to control, monitor，or assist the operation equipment , machinery or plants（用于控制、监视或者辅助操作机器或设备的装置）
国内的定义
嵌入到对象体系中，以应用为中心，以计算机技术为基础，软硬件可裁剪，适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗等严格要求的的专用计算机系统
Embedded System
Embedded Computer System
Embedded Real-time System
Embedded Device

## Slide 44
国内普遍认同的定义
以各种形态嵌入到对象体系中的专用计算机系统
芯片级（MCU、SoC）
板级（单板、模块）
设备级（工控机）
以应用为中心
软、硬件可裁剪
对体积、功耗、实时性、可靠性、功能、成本等有严格约束

## Slide 46
应用演变

## Slide 47
嵌入式系统和通用计算机比较
    相同
    硬件和软件的集合
    不同
      形态：“嵌入”于不同设备 Vs 基本雷同的标准形态独立存在
      价值：“嵌入”的不同设备 Vs 通用指标(计算能力、存储能力)
      功耗：几mW－几W Vs 几百W
      功能：专用单一 Vs 通用复杂
      资源：够用就行 Vs 大而全

## Slide 48: 嵌入式系统的组成
硬件
软件
开发系统
嵌入式处理器
存储器系统
外部接口
EMPU
EMCU
EDSP
ESoC
EPSoC
程序ROM
数据RAM
参数EEPROM
NVRAM
并行接口
串行接口
音视频接口 网络接口
嵌入式操作系统
应用软件
VxWorks
μc/OS
Windows CE
嵌入式Linux
编译器
链接器
调试器
集成软件环境
硬件工具
仿真器
编程器
在线调试工具
外围设备
键盘
LCD
存储设备
音频设备
专用设备

## Slide 52
程序在计算机中的表示
汇编语言
MOV R0, #0x64
编译软件
机器指令
CPU
10……00
01……10
高级语言
int a;
a=100
无论采用何种语言，最终都要转化成计算机可以识别的指令——机器指令！

## Slide 53: 本章自学内容
1、普适计算与泛在通信
2、先进的微处理器技术
3、嵌入式系统发展趋势