## Slide 1
重庆理工大学-电气与电子工程学院学院
CHONGQING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
基于esp32的多功能电子台历
Course design defense
组员：姚鑫、张国鹏、徐昊
时间：2023年12月

## Slide 2
选题背景及意义
1
2
系统硬件设计
3
成果展示
4
系统软件设计

## Slide 3
01
选题背景及意义

## Slide 4
01
第一部分
选题背景及意义
实体日历——不够便利
在日常学习和工作中，想看今天的日期，望向实体日历，却还是上个月，甚至还是上上个月的界面
实体日历——无法显示关键日期
实体日历通常只能显示当天的日期和星期，无法显示其他日历的信息，如距离一些节假日、纪念日、考试日等关键日期的时间

## Slide 5
02
第一部分
选题背景及意义
实体日历一般占地面积大，携带不太方便，如果丢失或损坏，可能无法继续使用，
实体日历——容易损坏
一次性使用，信息不可更改，重复利用率低
2022年我国纸浆进口量高达2964万吨。
实体日历——不够环保
请输入标题文字

## Slide 6
03
第一部分
选题背景及意义
电子日历
现代发展迅速，传统日历已然跟不上我们的脚步，平时的使用达不到我们多方面的。日历也应随时代变化，由传统变为灵活多变的电子数字日历
方便快捷
电子日历可以随时随地查看和编辑日程，无需手动调整，节约了时间和精力
实时更新
电子日历可以通过网络同步到准确的时间信息，让用户无论在何处都能够实时更新时间与信息
天气预报
连接网络，获取到当日的温度以及温湿度以及明后天天气的预测

## Slide 7
02
系统软件设计

## Slide 8
04
第二部分
系统软件设计
设备端
App端

## Slide 9
05
第二部分
系统软件设计
Wi-Fi配网模块
在ESP32上创建一个Web服务器，通过强制门户认证，用户无需记忆IP地址就可以进入配网模式进行WiFi配置。在配网模式下，用户可以通过提交表单来配置WiFi的SSID和密码以及心知天气的秘钥，然后设备会重启并连接到指定的WiFi网络。

## Slide 10
06
第二部分
系统软件设计
时间数据模块
使用Arduino库实现了通过与NTP服务器通信，使用UDP协议获取准确的网络时间。它提供了初始化网络连接、获取NTP时间以及IP地址解析等功能，使设备能够通过互联网同步准确的时间信息，便于与之前设置的日程计算时间差

## Slide 11
07
第二部分
系统软件设计
json数据获取模块
通过ESP32进行HTTPS GET请求。给定一个URL，发起HTTPS GET请求，获取HTTP响应状态码。根据状态码，处理请求成功和失败的情况。成功时返回响应内容，失败时构造错误信息的JSON字符串，并进行相应的处理。函数返回HTTP响应或错误信息字符串，用HTTPS GET请求方法，来处理不同的请求状态和错误情况。

## Slide 12
08
第二部分
系统软件设计
数据处理模块
利用反序列法对从心知天气、一言、微博新闻获取的JSON数据进行解析，得到对应的对象，然后把需要的数据存到对应的数据结构体中，以便后续的数据显示。

## Slide 13
09
第二部分
系统软件设计
数据显示模块
用于在电子墨水屏上显示天气信息、日期时间、一言以及新闻标题。其中，通过不同的天气状况选择性地显示对应的天气图标。

## Slide 14
第二部分
系统软件设计
使用MIT App Inventor以图形化方式快速开发一个简单的App
10

## Slide 15
03
系统硬件设计

## Slide 16
11
第三部分
系统硬件设计
充放电控制电路
用于实现无线充电与有线充电的智能切换。
电子墨水屏驱动电路
用于驱动墨水屏显示以及将FPC转换为SPI。
底座电路
将各个模块整合起来，提高机械强度和电路的稳定性。
01
02
03

## Slide 17
12
第三部分
系统硬件设计

## Slide 18
13
第三部分
系统硬件设计

## Slide 19
04
成果展示

## Slide 20
14
第四部分
成果展示

## Slide 21
15
第四部分
成果展示
配网界面
利用DNS拦截，实现强制门户认证，若启动配网模式，连接配网Wi-Fi后自动弹出配网界面。

## Slide 22
16
第四部分
成果展示
硬件搭建
将各个模块焊接组装完成。

## Slide 23
17
第四部分
成果展示

## Slide 24
05
恳请各位老师
批评指正